AKUMULATUROWY PODNOŚNIKOWY WÓZEK WIDŁOWY Z DYSZLEM ECL1029

Wózek ECL 10 jest ekonomicznym wózkiem widłowym prowadzonym z napędem elektrycznym o nośności 1000 kg i wysokości podnoszenia 2900 mm.

|  | Lekka i kompaktowa konstrukcja pozwala na zastosowanie wózka przy różnorodnych pracach transportowych na krótkich odcinkach w magazynach. Zalety: Idealne rozwiązanie dla transportu ładunków na krótkich trasach. Wbudowana ładowarka, umożliwiająca ładowanie akumulatora z gniazda sieciowego. Wskaźnik rozładowania baterii z funkcją automatycznego odcięcia pracy w celu wydłużenia żywotności baterii. Zastosowanie 4 kół oraz bocznego dyszla sterującego zapewnia wysoką stabilność wózka i doskonałą widoczność. |
| --- | --- |

| Parametry techniczne: | ECL 1029 |
| --- | --- |
| Dane ogólne | 1.2 | Udźwig nominalny | Q | 1000 kg |
|  | 1.3 | Napęd jazdy |  | akumulatorowy |
|  | 1.4 | Napęd podnoszenia |  | akumulatorowy |
|  | 1.5 | Obsługa wózka z pozycji operatora |  | idącego |
|  | 1.6 | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł | C | 600 mm |
|  | 1.8 | Odległość czoła wideł od osi kół | X | 800 mm |
|  | 1.9 | Rozstaw osi kół | Y | 1281 mm |
| Ciężary | 2.1 | Masa własna |  | 510 kg |
|  | 2.2 | Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył |  | 580/930 kg |
|  | 2.3 | Nacisk na oś bez ładunku przód/tył |  | 385/125 kg |
| Koła, układ jezdny | 3.1 | Ogumienie |  | Poliuretan (PU) |
|  | 3.2 | Wymiary kół - przód |  | Φ220 x 70 mm |
|  | 3.3 | Wymiary kół - tył |  | Φ80 x 93 mm |
|  | 3.4 | Wymiary kół dodatkowych |  | Φ124 x 60 mm |
|  | 3.5 | Liczba kół przód/tył (x = napęd) |  | 1x + 1/2 |
|  | 3.6 | Rozstaw kół przód | b10 | 529 mm |
|  | 3.7 | Rozstaw kół tył | b11 | 420 mm |
| Wymiary | 4.2 | Wysokość wózka z masztem złożonym | h1 | 1950 mm |
|  | 4.3 | Wolny skok | h2 | 70 mm |
|  | 4.4 | Wysokość podnoszenia | h3 | 2840 mm |
|  | 4.5 | Wysokość wózka z masztem wysuniętym | h4 | 3325 mm |
|  | 4.9 | Wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy min./max | h14 | 785/1300 mm |
|  | 4.15 | Wysokość opuszczonych wideł | h13 | 85 mm |
|  | 4.19 | Długość całkowita | l1 | 1800 mm |
|  | 4.20 | Długość korpusu wózka | l2 | 632 mm |
|  | 4.21 | Szerokość całkowita | b1 | 800 mm |
|  | 4.22 | Wymiary wideł | s/e/l | 60/150/1150 mm |
|  | 4.25 | Zewnętrzny rozstaw wideł | b5 | 570 mm |
|  | 4.32 | Prześwit pod wózkiem | m2 | 29 mm |
|  | 4.33 | Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 mm poprzecznie | Ast | 2318 mm |
|  | 4.34 | Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 mm wzdłuż | Ast | 2250 mm |
|  | 4.35 | Promień skrętu | Wa | 1485 mm |
| Osiągi | 5.1 | Prędkość jazdy z ładunkiem/ bez ładunku |  | 4.3 /4.5 km/h |
|  | 5.2 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem/ bez ładunku |  | 0.11/ 0.16 m/s |
|  | 5.3 | Prędkość opuszczania z ładunkiem/ bez ładunku |  | 0.13/ 0.11 m/s |
|  | 5.8 | Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/ bez ładunku |  | 5/ 10% |
|  | 5.10 | Hamulec roboczy |  | elektromagnetyczny |
| Silniki | 6.1 | Moc silnika jazdy (S2 60min) |  | 0.45 kW |
|  | 6.2 | Moc silnika podnoszenia (S3 7.5%) |  | 2.2 kW |
|  | 6.3 | Akumulator zgodnie z DIN43531/35/36A, B, C, inny |  | Nie |
|  | 6.4 | Pojemność akumulatora (znamionowa) K5 |  | 2x12V/85Ah lub 2x12V/ 106Ah |
|  | 6.5 | Masa akumulatora |  | 2 x 25 kg |
|  | 6.6 | Zużycie energii wg cyklu VDI |  | 0.73 kWh/h |
| Inny | 8.1 | Rodzaj sterowania jazdą |  | DC- Speed Control |
|  | 8.2 | Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN 12053 |  | <70 dB (A) |

| Wbudowana ładowarka Wbudowana ładowarka zwiększa autonomię pracy oraz zakres działania. | Solidny profil Solidny maszt z mocnych profili gwarantuje doskonałą stabilność i dokładność oraz długi okres użytkowania | Stabilność 4-kołowa konstrukcja z bocznym dyszlem zapewnia doskonałą zwrotność i widoczność, a także wysoką stabilność |
| --- | --- | --- |

| Solidny uchwyt sterowania Obudowa ze stali i powłoka z tworzywa sztucznego, niezawodna i wygodna obsługa | Bezobsługowe baterie VRLA-AGM 2x12V/85Ah Opcjonalnie: 2x12V/106Ah | Ochrona przed rozładowaniem baterii Sprawdzony i ergonomiczny przycisk bezpieczeństwa oraz wskaźnik rozładowania baterii. Automatyczna ochrona akumulatorów zapewnia ich długą żywotność. |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzone komponenty Czujniki, mikroprzełączniki, sterownik oraz zespół pompy hydraulicznej czołowych światowych producentów | Zgodność z Europejskimi Normami oraz z normą ISO 13849 | Klika rodzajów masztów Maszt pojedynczy dla wersji 1600 mm i 2000 mm Dwustopniowy maszt duplex dla wersji 2900 mm, 3200 mm i 3500 mm Bardzo dobra widoczność dla wszystkich rodzajów masztów. |